| Betriebsanweisung Nr.: | Betrieb: |
| --- | --- |
| Tätigkeit: Einsteigen in umschlossene Räume abwassertechnischer Anlagen |

| Anwendungsbereich |
| --- |
| Abwasserschächte bis 5 m Tiefe. |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Absturzgefahr, Sauerstoffmangel, Vergiftungsgefahr, Explosionsgefahr Gefahr durch Strassenverkehr, starke Wasserführung, erhöhte elektrische Gefährdung, Infektionsgefahr |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| Einstiegstelle sichern. Schachtabdeckung mit geeignetem Hebegerät öffnen. Festgefrorene Schachtabdeckungen nur mit heissem Wasser auftauen. Persönliche Schutzkleidung und Schutzausrüstung tragen. Gasmessung vor und während des Einstiegs. Einstieg nur nach ausreichender Belüftung des Schachtes. Einstieghilfe benutzen. Nur einsteigen, wenn alle Steigeisen vorhanden und in ordnungsgemäßem Zustand sind. Nur unter Aufsicht einer zweiten Person einsteigen. Ab 1,00 m Schachttiefe mit angelegtem Auffanggurt und Höhensicherungsgerät einsteigen. Das Seil des Höhensicherungsgerätes darf erst nach Verlassen des Schachtes wieder abgelegt werden. Ex-Schutz beachten. |
| Verhalten bei Störungen |
| Nicht ordnungsgemäße Schächte sind sofort dem Vorgesetzten zu melden. Stark verschmutzte Schächte sind vor dem Einsteigen zu reinigen. Werden schädliche Gase festgestellt (Geruch, Dämpfe, Alarm der Gasmeßgeräte), darf nicht eingestiegen werden, bzw. ist der Schacht sofort zu verlassen und der Vorgesetzte zu informieren. Wiedereinstieg erst nach Freigabe durch den Aufsichtführenden. Fehleinleitungen sind ebenfalls dem Vorgesetzten zu melden. |
| Verhalten bei Unfällen/Erste Hilfe |
| Bei Personenschäden Erste Hilfe leisten, Rettungsdienst verständigen ggf. Unfallarzt bzw. Unfallärztin aufsuchen. Bei Unfällen im Schachtbereich Feuerwehr zur technischen Rettung alarmieren. Vorgesetzten informieren. Eintrag in das Verbandbuch. |
| Instandhaltung/Entsorgung |
| Instandhaltungsarbeiten an Schächten sind nur durch besonders beauftragte Personen durchzuführen. |
| Stand: 26.06.2007 | Datum: | Unterschrift des Unternehmens: |

# Text boxes

MUSTER