| Nr.: | Betriebsanweisung gem. BetrSichV |  |
| --- | --- | --- |
| Gebäude: Betrieb: freigegeben (Unterschrift): | Arbeitsplatz: Tätigkeit: Erfassungsdatum: |

Anwendungsbereich

Erbau-Radlader Diese Betriebsanweisung gilt für die Verwendung von Radladern

Gefahren für Mensch und Umwelt

Gefahren durch Umstürzen der Maschine. Gefahr durch Unfälle beim Auf- und Absteigen. Gefahr durch geringe Abstände beim Vorbeifahren an Personen und festen Hindernissen. Gefahr bei mangelnder Sicht auf Fahrstecke oder auf Transportgut. Gefahr für Personen im Gefahrenbereich der Maschine. Gefahr durch nicht sachgerechten Anbau von Anbaugeräten Gefahr durch angehobene Lasten (herabfallende Erd-/Gesteinsbrocken, ausgleitende Lasten). Gefahr durch Schrägzug und pendelnde Lasten. Gefahr durch defekte Hydraulikschläuche. Gefahr durch Stromübertritt bei Berührung von Freileitungen. Gefahr bei Beschädigung von Erdleitungen – Elektr. Strom/Gas.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Bedienung nur von unterwiesenem und beauftragtem Personal. Beachtung der UVVen sowie der Hersteller-Bedienanleitung Achtung! Gilt auch für Anbau- und Zusatzgeräte/Wechseleinrichtungen. Achtung! Mitfahrt/Hochheben von Personen auf Arbeitseinrichtungen u. Fahrzeugteilen ist verboten. Maschine nur so fahren oder abstellen, dass die Standortsicherheit gewährleistet ist. Sicherheitsabstände zu Gräben, Böschungen, festen Hindernissen u. elekt. Freileitungen einhalten. bis 12,0 t Gesamtgewicht > 1,00 m über 12,0 t Gesamtgewicht >2,00 m Achtung! Es dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich (Fahr- oder Schwenkbereich) aufhalten. Bei eingeschränkten Sichtverhältnissen, insbes. bei Rückfährtsfahrt, Maschinenführer einweisen. Sichtprüfung der Maschinen auf erkennbare Mängel und Sicherheitsvorrichtungen vor Arbeitsaufnahme. Anweisungen sowie Gebots-, Verbots-, Warn- und Hinweisschilder beachten. Aufnehmen von Lasten nur mit dafür zugelassenen Lastaufnahme- und Anschlagmitteln. Achtung! Nur an zugel. Lasthaken – niemals durch Einhängen von Seilen/Ketten in Schürfzähne. Achtung! Schrägzug von Lasten ist verboten. Angehobene Arbeitsgeräte, Bauteile nur mit dafür vorgesehenen Einrichtungen abstützen. Achtung! Kein Aufenthalt unter angehobenen Maschinenteilen oder Lasten. Führen von Lasten durch Personen nur bei Sicht- und Blickkontakt.

Verhalten bei Störungen

Bei auftretenden Störungen ist die Maschine unverzüglich stillzusetzen. Vorab Arbeitseinrichtungen absenken oder mit dafür vorgesehenen Einrichtungen, wie z. B. Abstützblöcken, „Knaggen“ oder Einlegestützen, sichern. Achtung! Niemals Improvisation (wie z. B. mit Holzstempeln abstützen). Bei Gefahr des Umstürzens in der Sicherheitskabine bleiben, nicht abspringen. Vorgesetzte verständigen. Bei Verlassen des Arbeitsbereiches Maschine stillsetzen u. gegen unbefugte Bedienung sichern. Bei Kontakt mit Stromleitungen Maschine nicht verlassen und Personen aus dem Gefahrenbereich lassen.

Verhalten bei Unfällen/Erste Hilfe

Maschine abschalten. Erste Hilfe leisten. Arzt bzw. Ärztin und Vorgesetze informieren, ggf. Rettungsdienst alarmieren. Bei Brand ggf. Feuerwehr alarmieren. Betriebsleitung/Unternehmer bzw. Unternehmerin und ggf. Unfallversicherungsträger benachrichtigen.

Instandhaltung/Entsorgung

Für die Instandhaltung dürfen nur die Ersatzteile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen. Wartungsplan des Herstellers beachten. Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Reparatur nur durch dafür befähigte Personen. Ausgelaufenes Hydrauliköl mit Quellmittel aufnehmen und sachgerecht entsorgen. Prüfung des Gerätes gemäß Prüfgrundsätzen/Normen.

Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die Arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt.

# Text boxes

MUSTER