| Betrieb: | Betriebsanweisung Freischneider | Datum/Unterschrift |
| --- | --- | --- |

Anwendungsbereich Diese Betriebsanweisung gilt für den Schutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren bei der Arbeit mit Freischneidern.

Gefahren für Mensch und Umwelt

Lärm, Vibrationen, Abgase. Wegfliegende Fremdkörper, scharfe Werkzeuge. Rückschlag der Maschine bei falschem Ansetzen des Werkzeuges oder Auftreffen auf ein Hindernis.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Freischneider dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. Die DGUV Regel „Branche Grün- und Landschaftspflege“ sowie die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten. Beim Umgang mit Freischneidern ist geeigneter Gesichts-, Augen-, Gehör- und Handschutz sowie festes Schuhwerk zu tragen. Beim Transport ist das Schneidwerkzeug gegen Berührung zu sichern. Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sowie das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Die Schutzeinrichtung ist so einzurichten, dass sie die Werkzeugkreisbahn nach unten übergreifend (mind. 3 mm) abdeckt. Haltegriffe und Tragegurte sind auf die Körpergröße einzustellen. Betrieb nur mit benzolfreiem Kraftstoff. Zum Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden. Beim Betanken kein offenes Feuer und nicht rauchen. Beim Starten die Berührung von Ästen, Steinen u. Ä. durch das Arbeitswerkzeug vermeiden. Beim Arbeiten erforderlichen Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten. (Herstellerangabe beachten). Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen. Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor durchführen.

Verhalten bei Unfällen/Erste Hilfe

Sämtliche Verletzungen behandeln lassen. Erste-Hilfe-Leistungen im Verbandsbuch eintragen. Das Verbandsbuch befindet sich _______________________________________________________________________ Ersthelfer bzw. Ersthelferin: Verbandskasten: Arzt bzw. Ärztin: Rettungsleitstelle:

Instandhaltung/Entsorgung

Regelmäßig die Funktionen und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. Erforderliche Instandsetzungen, Wartungen bzw. Reparaturen sind fachgerecht auszuführen. Bei der Wartung und Instandhaltung ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.

Folgen bei Nichtbeachtung

Verletzungen, Erkrankungen und Sachschäden.

# Text boxes

MUSTER