| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: | Betriebsanweisung BAGGER | Stand: |
| --- | --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICH |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit dem Bagger. |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Gefahren können durch unsachgemäße Handhabung und Führung des Baggers für den Bediener und umstehende Personen durch Kippen, selbstständiges Ingangsetzen und herabfallende Erd-/Gesteinsbrocken entstehen. |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Die am Fahrerplatz des Gerätes aufbewahrte Betriebsanleitung des Herstellers lesen und beachten. Vor der Aufnahme der Arbeit Sichtprüfung des Baggers auf seinen ordnungsgemäßen Zustand vornehmen. Der Bagger darf nur so gefahren oder abgestellt werden, dass die Standsicherheit und Sicherheitsabstände zu Böschungs-, Baugrubenwänden und elektrischen Freileitungen jederzeit gewährleistet sind. Der Sicherheitsabstand bei geböschten Baugruben und Gräben beträgt - bis 12,0 t Gesamtgewicht mindestens 1,00 m, - über 12,0 t Gesamtgewicht mindestens 2,00 m. Der Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen beträgt - bei nicht bekannter Spannung mindestens 5 m. Vor dem Ingangsetzen der Maschine sicherstellen, dass sich keine Personen auf dem Bagger oder in der unmittelbaren Nähe befinden. Auf Hindernisse achten. Der Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich (Fahr- oder Schwenkbereich) des Gerätes ist untersagt. Bei eingeschränkten Sichtverhältnissen von einem Einweiser mit Warnkleidung einweisen lassen. Bei Betriebsende Schaufel absenken und Bremsen feststellen bzw. Unterlegkeile verwenden. Persönliche Schutzausrüstung (Schutzschuhe, Gehörschutz) benutzen. |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | Den Bagger vor Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschalten. Die Schaufel gegen Absinken sichern, z.B. durch Abstützböcke oder Manschetten an den Kolbenstangen, oder vorher absenken. Störungsbeseitigungen dürfen nur nach vorheriger Einweisung vorgenommen werden. Kann die Störung nicht beseitigt werden oder besteht keine Befugnis für die Störungsbeseitigung, muss der nächste Vorgesetzte oder sein Stellvertreter informiert werden. |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |
|  | Bei Unfällen ist der Bagger außer Betrieb zu nehmen, Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung sollte ein Ersthelfer herangezogen werden. Notruf: .................................................. Ersthelfer ist .................................................., Tel.: .................................................. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. |
| INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |
|  | Darauf achten, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten regelmäßig durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden. |